LİSANSSIZ EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KAPSAM

1.ŞARTNAME  KAPSAMI

2.GENEL ÖZELLİKLER

3.BATARYA

1.ŞARTNAME KAPSAMI

Söz konusu teknik şartname konvansiyonel el telsizi ile birlikte  Lİ-İON bataryalı, anten ve bel klipsi,ve şarj cihazını ve kullanım kılavuzunu içerir.

2.GENEL ÖZELLİKLER

1. Cihazda karışmaları önlemek için CTCSS ve DCS Ton Kod Susturma özelliği

Bulunmalı,

2. Telsiz boyutları   96*55*22*mm  küçük 10*60*25*mm büyük olmamalıdır

3. Düşük basınç, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sıcaklık şoku, güneş radyasyonu,

Yağmur, nem, sis, toz, titreşim ve şoka gibi çevre koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.

4.  Telsizin üzerinde en az 16 kanal olmalıdır

5 . Telsiz bilgisayar yardımı ile kolayca programlanabilmelidir.

6. Telsiz masa tipi şarj yuvası ile şarj edilebildiği gibi aynı zamanda usb girişi ile de şarj

Edilebilmelidir

7. Telsizde sesli düşük şarj uyarı özelliği olmalıdır

8. Telsiz  alma ve gönderme frekeansı 446 Mhz pmr frekansları olmalıdır

9.  Kanal meşgul ise konuşmayı önleyen Meşgul Kanal Kilitleme özelliğine olmalıdır

10.Telsizin bataryası telsizden ayrı olarakda sarj edilebilmelidir.

11.Telsiz kanalları tarama özelliğine sahip olmalıdır öncelikli tarama yapabilmelidir.

12. Telsizde IP 55 ve MIL  STD  c d e  askeri standartı bulunmalıdır

13. Telsizin anteni 4 cm den uzun  olmamalıdır

14. Telsiz yerli marka olmalıdır

15. Telsiz 3.7 V ile çalışıyor olmalıdır

16. Telsizin ağırlığı 250 - 300 gr   arasında  olmalıdır

17. Telsizlerde en az üç renk modeli olmalıdır

18. Telsizler göstergeli olmalı kanal görünmelidir

19. Telsizler ekstra özel şifreleme seçeneğine sahip olmalıdır

3.BATARYA

1.Batarya standart olarak 1500 mah  Lİ-İON yeni teknoloji olmalıdır.

2  KULLANMA  KILAVUZU

3  Telsizde Türkçe kullanma kılavuzu mutlaka bulunmalıdır.